# OPIS TECHNICZNY

#### Asfaltowanie drogi gminnej nr 1541003 „Pozory – Polichno – Podgaj” w km 0+800 do km 1+050 dz. nr 33 o długości 250mb położona w miejscowości Polichno.

# Cel i zakres opracowania.

#### Przedmiotem niniejszego opisu jest opis szczegółowy robót przebudowy drogi gminnej                     w Polichnie dz. nr 33 o długości 190mb.

# 2. Opis stanu istniejącego

Droga gminna Nr 1541003 Pozory – Polichno – Podgaj obejmuje budowę odcinka o długości 250m, położona jest na działce nr 33 w miejscowości Polichno. Projektowana droga do przebudowy od km 0+800 do km 1+050 jest o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3,0m. Pobocza gruntowe o szerokości 1,5m. Droga biegnie w zabudowie luźnej.  Nawierzchnia posiada zaniżenia, brak spadków podłużnych i poprzecznych. Brak rowów na całej długości. Droga ta służy jedynie do obsługi mieszkańców przy niej zamieszkałych i posiadających działki rolne Droga ta jest drogą dojazdową.

# 3. Opis stanu projektowego

Początek przebudowy przyjęto od km 0+800 do km 1+050  o długości 250mb.

Cały odcinek drogi mieści się w granicach pasa własności drogi i nie narusza terenu osób trzecich. Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu projektowany odcinek drogi został zakwalifikowany do klasy dróg „D” (dojazdowa).

Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- Klasa drogi – D (dojazdowa);

- Kategoria obciążenie ruchem – KR-1;

- Szerokość jezdni – 3,0m;

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- Przekrój daszkowy 2 %.

4. Przekrój konstrukcyjny.

Zaprojektowano przekrój drogowy o szerokości jezdni 3,0m z obustronnym utwardzeniem kruszywem kamiennym o szerokości 0,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, a poboczy 4 %.

5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

# 6. Przyjęta technologia nawierzchni

- warstwa ścieralna – 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-74-96022

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 5cm o frakcji 31,5 – 63mm wg BN-64/8933–02

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm.

7. Pobocza.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. Łączna szerokość poboczy – 1,0m. Powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 250m2.

8. Ochrona środowiska.

Istniejąca droga gminna jest drogą ogólno dostępną i służy do obsługi mieszkańców wsi. Przebudowa drogi dodatnio wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu.

W przyszłości nie przewiduje się większego natężenia ruchu. Przebudowywana droga nie znajduje się w wykazie inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko wg obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573/

Ponadto uważa się, ze przebudowa drogi ( przy zachowaniu podstawowych norm   i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska.

Jednocześnie nadmienia się, że nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowiska w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi.