# OPIS TECHNICZNY

#### Asfaltowanie drogi gminnej nr 1541002 „Tomaszów przez wieś”

#### położonej w miejscowości Tomaszów.

# Cel i zakres opracowania.

#### Przedmiotem niniejszego opisu jest opis szczegółowy robót przebudowy drogi gminnej                     w Tomaszowie dz. nr 141

# 2. Opis stanu istniejącego

Droga gminna Nr 1541002 Tomaszów przez wieś objęta przedmiotowym zgłoszeniem położona jest na działce nr 141. Projektowany odcinek drogi do przedmiotowej przebudowy ma długość 500mb. Droga o nawierzchni tłuczniowej biegnie w zabudowie luźnej, posiada pobocza gruntowe o szerokości 1.0m..  Nawierzchnia posiada zaniżenia, brak spadków podłużnych i poprzecznych. Brak rowów na całej długości. Droga ta służy jedynie do obsługi mieszkańców przy niej zamieszkałych i posiadających działki rolne

# 3. Opis stanu projektowego

Cały odcinek drogi mieści się w granicach pasa własności drogi i nie narusza terenu osób trzecich. Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu projektowany odcinek drogi został zakwalifikowany do klasy dróg „D” (dojazdowa).

Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- Klasa drogi – D (dojazdowa);

- Kategoria obciążenie ruchem – KR-1;

- Szerokość jezdni – 3,0m;

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- Przekrój daszkowy 2 %.

4. Przekrój konstrukcyjny.

Zaprojektowano przekrój drogowy o szerokości jezdni 3,0m z obustronnym utwardzeniem kruszywem kamiennym o szerokości 0,75m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, a poboczy 4 %.

5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

# 6. Przyjęta technologia nawierzchni

- warstwa ścieralna – 5cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-74-96022

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 10cm o frakcji 31,5 – 63mm wg BN-64/8933–02

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

7. Pobocza.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. Łączna szerokość poboczy – 1,5m. Powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 750m2.

8. Ochrona środowiska.

Istniejąca droga gminna jest drogą ogólno dostępną i służy do obsługi mieszkańców wsi. Przebudowa drogi dodatnio wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu.

W przyszłości nie przewiduje się większego natężenia ruchu. Przebudowywana droga nie znajduje się w wykazie inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko wg obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573/

Ponadto uważa się, ze przebudowa drogi ( przy zachowaniu podstawowych norm   i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska.

Jednocześnie nadmienia się, że nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowiska w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi.

#### Przebudowy drogi gminnej nr 1541001 „Bujnówka – Sadkówka”

#### położonej w miejscowości Sadkówka.

# Cel i zakres opracowania.

#### Przedmiotem niniejszego opisu jest opis szczegółowy robót przebudowy drogi gminnej                     w Sadkówce dz. nr 49

# 2. Opis stanu istniejącego

Droga gminna Nr 1541001 Bujnówka- Sadkówka w miejscowości Sadkówka położona jest  na działce nr 49. Projektowany odcinek drogi do przedmiotowej przebudowy ma długość 150mb. Droga o nawierzchni tłuczniowej biegnie w zabudowie luźnej, posiada pobocza gruntowe o szerokości 1.0m..  Nawierzchnia posiada zaniżenia, brak spadków podłużnych i poprzecznych. Brak rowów na całej długości. Droga ta służy jedynie do obsługi mieszkańców przy niej zamieszkałych i posiadających działki rolne

# 3. Opis stanu projektowego

Cały odcinek drogi mieści się w granicach pasa własności drogi i nie narusza terenu osób trzecich. Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu projektowany odcinek drogi został zakwalifikowany do klasy dróg „D” (dojazdowa).

Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- Klasa drogi – D (dojazdowa);

- Kategoria obciążenie ruchem – KR-1;

- Szerokość jezdni – 3,0m;

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- Przekrój daszkowy 2 %.

4. Przekrój konstrukcyjny.

Zaprojektowano przekrój drogowy o szerokości jezdni 3,0m z obustronnym utwardzeniem kruszywem kamiennym o szerokości 0,75m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, a poboczy 4 %.

5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

# 6. Przyjęta technologia nawierzchni

- warstwa ścieralna – 5cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-74-96022

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 10cm o frakcji 31,5 – 63mm wg BN-64/8933–02

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

7. Pobocza.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. Łączna szerokość poboczy – 1,5m. Powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 225m2.

8. Ochrona środowiska.

Istniejąca droga gminna jest drogą ogólno dostępną i służy do obsługi mieszkańców wsi. Przebudowa drogi dodatnio wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu.

W przyszłości nie przewiduje się większego natężenia ruchu. Przebudowywana droga nie znajduje się w wykazie inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko wg obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573/

Ponadto uważa się, ze przebudowa drogi ( przy zachowaniu podstawowych norm   i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska.

Jednocześnie nadmienia się, że nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowiska w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi.

#### Przebudowa drogi gminnej „Góry przez wieś”

#### dz. nr 203 o dł. 70mb.

# Cel i zakres opracowania.

#### Przedmiotem niniejszego opisu jest opis szczegółowy robót przebudowy drogi gminnej „Góry przez wieś”  dz. nr 203 o dł. 70mb.

# 2. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa droga gminna łączy miejscowość Góry z cmentarzem i ma charakter drogi dojazdowej mieszkańców Gór do cmentarza oraz umożliwia dojazd do gruntów rolnych. Projektowany odcinek drogi gminnej do przebudowy bierze początek w km 0 + 050 do km 0+120 jest o nawierzchni tłuczniowej, bardzo zniszczonej. Nawierzchnia posiada nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym oraz duże ubytki (doły) i wymaga remontu ze wzmocnieniem podbudowy tłuczniem kamiennym. Szerokość jezdni tłuczniowej 3m a korony 5,0m.

# 3. Opis stanu projektowego

Początek przebudowy przyjęto od km 0 + 050 do km 0 +120 o długości 300mb.

Cały odcinek drogi mieści się w granicach pasa własności drogi i nie narusza terenu osób trzecich. Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu projektowany odcinek drogi został zakwalifikowany do klasy dróg „D” (dojazdowa).

Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- Klasa drogi – D (dojazdowa);

- Kategoria obciążenie ruchem – KR-1;

- Szerokość jezdni – 3,0m;

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- Przekrój daszkowy 2 %.

4. Przekrój konstrukcyjny.

Zaprojektowano przekrój drogowy o szerokości jezdni 3,0m z obustronnym utwardzeniem kruszywem kamiennym o szerokości 1m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2 %, a poboczy 4 %.

5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

# 6. Przyjęta technologia nawierzchni

- warstwa ścieralna – 5cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-74-96022

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 5cm o frakcji 31,5 – 63mm wg BN-64/8933–02

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 9cm.

7. Pobocza.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. Szerokość poboczy – 0,5m. powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 560m2.

8. Mijanki.

Ze  względu  na  ruch  jezdnią  jednopasmową  zaprojektowano  mijanki w ilości 2  sztuk.

Konstrukcja mijanki:

- długość mijanki 25 metrów

- całkowita szerokość  jezdni w obrębie mijanki 5 metrów

- skos wyjazdowy i wjazdowy – 1:2

- podbudowa z tłucznia 20 cm

- podsypka piaskowa – 10 cm

- pochylenie poprzeczne i podłużne mijanki zgodnie z pochyleniem jezdni drogi

9. Ochrona środowiska.

Istniejąca droga gminna jest drogą ogólno dostępną i służy do obsługi mieszkańców wsi. Przebudowa drogi dodatnio wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu.

W przyszłości nie przewiduje się większego natężenia ruchu. Przebudowywana droga nie znajduje się w wykazie inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko wg obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573/

Ponadto uważa się, ze przebudowa drogi ( przy zachowaniu podstawowych norm   i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska.

Jednocześnie nadmienia się, że nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowiska w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi.

#### Asfaltowanie drogi gminnej nr 1541015 „Tur Piaski przez wieś”

#### położonej w miejscowości Tur Piaski.

# Cel i zakres opracowania.

#### Przedmiotem niniejszego opisu jest opis szczegółowy robót przebudowy drogi gminnej                     w Turze Piaski dz. nr 208, 178, 150.

# 2. Opis stanu istniejącego

Droga gminna Nr 1541015 Tur – Piaski położona jest na działkach nr 208, 150, 178.  Projektowany odcinek drogi do przedmiotowej przebudowy ma długość 307mb,. Droga o nawierzchni tłuczniowej biegnie w zabudowie luźnej, posiada pobocza gruntowe o szerokości 1,0m. Nawierzchnia posiada zaniżenia, brak spadków podłużnych i poprzecznych. Brak rowów na całej długości. Droga ta służy jedynie do obsługi mieszkańców zamieszkałych przy niej i posiadających działki rolne.

# 3. Opis stanu projektowego

Cały odcinek drogi mieści się w granicach pasa własności drogi i nie narusza terenu osób trzecich. Ze względu na pełniona funkcję, natężenie i strukturę ruchu projektowany odcinek drogi został zakwalifikowany do klasy dróg „D” (dojazdowa).

Parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- Klasa drogi – D (dojazdowa);

- Kategoria obciążenie ruchem – KR-1;

- Szerokość jezdni – 3,0m;

- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym,

- Przekrój daszkowy 2 %.

4. Przekrój konstrukcyjny.

Zaprojektowano przekrój drogowy o szerokości jezdni 3,0m z obustronnym utwardzeniem kruszywem kamiennym o szerokości 0,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni          2 %, a poboczy 4 %.

5. Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

# 6. Przyjęta technologia nawierzchni

- warstwa ścieralna – 5cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-74-96022

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 10cm o frakcji 31,5 – 63mm wg BN-64/8933–02

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

7. Pobocza.

Zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym. Łączna szerokość poboczy – 1,0m. Powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 357m2.

8. Ochrona środowiska.

Istniejąca droga gminna jest drogą ogólno dostępną i służy do obsługi mieszkańców wsi. Przebudowa drogi dodatnio wpłynie na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu.

W przyszłości nie przewiduje się większego natężenia ruchu. Przebudowywana droga nie znajduje się w wykazie inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko wg obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. /Dz. U. Nr 257, poz. 2573/

Ponadto uważa się, ze przebudowa drogi ( przy zachowaniu podstawowych norm   i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska.

Jednocześnie nadmienia się, że nie zachodzi potrzeba opracowania raportu oddziaływania na środowiska w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi.