SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej

w Zespole Placówek Oświatowych w Górach

1. WSTĘP

1. 1 PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Górach.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmują:

- demontaż stolarki przeznaczonej do wymiany,

- montaż okien z PCV, kolor biały, parapety zewnętrzne stalowe – kompletne, kolor brązowy

1.4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.42.10.00-4

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II – Wymagania ogólne” oraz PN.

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2.MATERIAŁY

OKNA z PCV na rysunkach 1 : 5

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                              i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

- być nowe i nie używane,

- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadać wymaganiom normom i przepisom wymienionym w niniejszej oraz innych            nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawcy przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego.

PARAPETY

Do okien parapety zewnętrzne z blachy powlekanej kolor brąz wraz z boczkami o szerokości zgodnej z przedmiarem.

3. SKŁADOWANIE

Materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i układane zgodnie                z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty                    w sposób zapobiegających ich uszkodzeniu.

6. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże naprawić i oczyścić.

5.2. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna.

Różnice wymiarów na przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu                     i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań             i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

5.3. Osadzenie parapetów

Parapet zewnętrzny powinien być podsunięty pod ramę okna Nie wolno zasłaniać zakładanymi parapetami otworów wypływowych. Parapet powinien być zamontowany               w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego.

7. OGÓLNY OPIS ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest wymiana części okien w Zespole Placówek Oświatowych w Górach obejmująca następujące prace:

- demontaż stolarki okiennej;

- montaż nowej stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi

- uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

- malowanie uzupełnionych tynków;

- wykonawca zobowiązany jest do należytej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wykonywanych prac modernizacyjnych oraz czystości na terenie budowy

Kolorystyka stolarki: wszystkie okna w kolorze białym, parapety zewnętrzne w kolorze brązowym.

Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się oferentów do dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu w którym przewiduje się wykonywanie prac remontowych.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania osobiście wszystkich pomiarów.

Szczegółowy zakres prac obrazuje załączony przedmiar robót, który wykonawca winien wypełnić i załączyć do oferty. Użyte w kosztorysie czynniki cenotwórcze będą stanowiły podstawę do  rozliczeń z zamawiającym w przypadku wystąpienia robót dodatkowych.

Materiały z rozbiórki należy zagospodarować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego, a z przeprowadzonych czynności przedłożyć zamawiającemu odpowiednie protokoły i adnotacje.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości związana z wykonaniem modernizacji stolarki w Zespole Placówek Oświatowych w Górach powinna obejmować badania zgodności użytych materiałów                   z planowanym zakresem robót do wykonania:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

- OBMIAR ROBÓT

Szkoła Podstawowa w Górach:

1.

Szerokość 167 mm

Wysokość 181 mm

Kolor biały

Nawiewnik Higrosterowalny 1 szt do okna

Szyba K = 1,0

Ilość 36 sztuk

2.

Szerokość 167 mm

Wysokośc 152 mm

Kolor biały

Nawiewnik Higrosterowalny 1 szt do okna

Szyba K = 1,0

Ilość 4 sztuk

3.

Szerokość 2450 mm

Wysokość 4400 mm

Nawiewnik Higrosterowalny 1 szt do okna

Otwieracz z poziomu podłogi 2 sztuki

ilość 1 sztuka

4.

Szerokość 167 mm

Wysokośc 181 mm

Szyba P2 jednostronnie

Kolor biały

Nawiewnik Higrosterowalny

Otwieracz z poziomu podłogi 1 szt do okna

Ilość 6 sztuk

5.

Szerokość 152 mm

Wysokość 83 mm

Szyba P2 jednostronnie

Kolor biały

Nawiewnik Higrosterowalny 1 szt do okna

Ilość 3 sztuki

Okna maja być wykonane z wysokoudarowego PCV, kolor biały

Profil ekologiczny nie zawierający domieszek ołowiu,

Profil 5 – komorowy, szerokość zabudowy minimum 70 mm

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej kolor brąz wraz z boczkami

10.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania        z zakresem prac ujętym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.

8.2. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót - wymiana stolarki okiennej

8.2.1. Wyżej opisane roboty wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 	częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 	niemożliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :

● montażu

● jakości zastosowania materiałów,

8.3.3 Badanie końcowe okien należy przeprowadzić po zakończeniu robót